## Slide 1
MATPOWER, PowerModels.jl und Sienna
Kurzüberblick für Energy-System-Optimization-Modeling, Netzplanung und dynamiknahe Studien
• MATPOWER: historisches MATLAB/Octave-Referenzprodukt für PF, CPF und OPF.
• PowerModels.jl: Julia/JuMP-Stack für mathematische Netzformulierungen.
• Sienna: Julia-Stack für Systemdaten, Zeitreihen, Operation, Investment und Dynamik.
• Kernaussage: Die Stacks sind eher komplementär als substitutiv.
Stand: 10.08.2026 · Repository-Links auf Schlussfolie · Folie 1

## Slide 2
1. Grobe Einordnung
Drei Rollen: historisches Werkzeug, Formulierungsstack, System- und Workflow-Stack.
• MATPOWER etablierte eine pragmatische PF/OPF-Arbeitsweise mit kompakten Fallformaten.
• PowerModels abstrahiert die Netzgleichungen und erlaubt den systematischen Vergleich von AC-, DC- und Relaxierungsformulierungen.
• Sienna abstrahiert das Energiesystem als wiederverwendbares, typisiertes Datenmodell mit Zeitreihen.
• Die zentrale Trennlinie ist nicht „Betrieb versus Planung“, sondern „Formulierung“ versus „System-/Workflow-Repräsentation“.
• Für ESOM/TNEP-Studien ist eine hybride Architektur oft am stärksten: MATPOWER-Fälle als Input, PowerModels für Netzmathematik, Sienna für System- und Zeitlogik.
Stand: 10.08.2026 · Repository-Links auf Schlussfolie · Folie 2

## Slide 3
2. MATPOWER als historisches Produkt
Warum MATPOWER trotz moderner Julia/JuMP-Stacks weiterhin relevant ist.
Funktionale Rolle
• MATLAB/Octave-Paket aus M-Files für Power Flow, Continuation Power Flow und Optimal Power Flow.
• Konzipiert für Forschung und Lehre: leicht ausführbar, leicht änderbar, breit zitierbar.
• Stark für reproduzierbare Standardfälle und schnelle Vergleichsrechnungen.
Historische Wirkung
• MATPOWER-Casefiles wurden faktisch zu einem Interchange-Format für viele Netzoptimierungsarbeiten.
• Viele spätere Werkzeuge übernehmen MATPOWER-Daten als Eingabe oder Vergleichsbasis.
• MATPOWER ist kein vollständiges ESOM-Framework: Chronologie, Investitionsportfolios und Dynamik liegen typischerweise außerhalb des Kerns.
Praktische Konsequenz
• Für neue methodische Arbeiten ist MATPOWER oft die Benchmark- und Dateneingangsquelle, nicht mehr die gesamte Forschungsarchitektur.
• Der Wert liegt heute besonders in Fallbibliotheken, Vergleichbarkeit und Anschlussfähigkeit an ältere Literatur.
Stand: 10.08.2026 · Repository-Links auf Schlussfolie · Folie 3

## Slide 4
3. PowerModels-Stack: von InfrastructureModels zu Anwendungen
Formulierungszentrierte Organisation.
• InfrastructureModels.jl: generische Infrastruktur für mathematische Optimierungsmodelle von Netzinfrastrukturen.
• PowerModels.jl: steady-state Power-Network-Optimization auf Basis von Julia, JuMP und Solver-Schnittstellen.
• Kernabstraktion: Problemtyp × Netzformulierung, z. B. OPF × ACP, OPF × DCP, TNEP × DC, TNEP × AC/SOC.
• Netzdaten sind typischerweise dictionary-/case-orientiert; MATPOWER-Fälle können gelesen und weiterverarbeitet werden.
• Die Architektur ist besonders geeignet, wenn die wissenschaftliche Neuerung in Gleichungen, Nebenbedingungen oder Relaxierungen liegt.
Stand: 10.08.2026 · Repository-Links auf Schlussfolie · Folie 4

## Slide 5
4. PowerModels-Erweiterungen
Beispiele für Frameworks, die auf dem Formulierungsstack aufbauen.
Wichtige Pakete
• PowerModelsACDC.jl: AC/DC-OPF, DC-Leitungen, meshed DC grids und AC/DC-Konverter.
• PowerModelsDistribution.jl: Verteilnetzorientierte Modellierung und Formulierungen.
• FlexPlan.jl: Planungsframework auf PowerModels/PowerModelsACDC-Basis für Expansion, Flexibilität, Szenarien und Dekomposition.
• CbaOPF.jl: AC/DC-Cost-Benefit- und Betriebsrechnungen; baut auf PowerModels, PowerModelsACDC und FlexPlan auf.
Nutzen für ESOM/TNEP
• Stark für AC/DC-Netzrestriktionen, Kandidatenleitungen, Konverter, Spannungsgrenzen und Netzwerkrelaxierungen.
• Gut geeignet für methodische Arbeiten, in denen mehrere Netzmodelle vergleichend untersucht werden.
• FlexPlan verschiebt den Stack in Richtung mehrperiodischer, szenarienbasierter Planung.
• CbaOPF ist stärker an operativen AC/DC-Bewertungen und Cost-Benefit-Analysen orientiert.
Stand: 10.08.2026 · Repository-Links auf Schlussfolie · Folie 5

## Slide 6
5. Sienna-Stack: von InfrastructureSystems zu Anwendungen
System- und workflowzentrierte Organisation.
• InfrastructureSystems.jl: Hilfs- und Dateninfrastruktur für Sienna-Datenmodelle, Serialisierung, Validierung und Zeitreihenlogik.
• PowerSystems.jl / PSY: kanonisches, typisiertes Systemmodell für Netze, Komponenten, Topologie, Zeitreihen und Metadaten.
• PowerSimulations.jl / PSI: Operations- und Simulationsschicht für UC, ED, Produktionskostensimulation und gekoppelte Zeitabläufe.
• PowerSystemsInvestments.jl: Investitionsmodellierung, z. B. Capacity Expansion und Transmission Expansion.
• PowerSimulationsDynamics.jl: dynamische Simulation und großskalige Differentialgleichungsmodelle für Power Systems.
• Die wichtigste Idee: Ein System wird einmal sauber repräsentiert und dann in mehreren Studienklassen wiederverwendet.
Stand: 10.08.2026 · Repository-Links auf Schlussfolie · Folie 6

## Slide 7
6. Nutzen von Sienna für ESOM und Betriebsstudien
Stärken liegen in Systemsemantik, Zeitreihen und Studienworkflow.
Modellierungsnutzen
• Typisierte Komponenten statt nur Matrix-/Dictionary-Felder.
• Einheitliches Systemobjekt für Netz, Erzeuger, Lasten, Speicher, Services und Zeitreihen.
• Chronologische Workflows: Day-ahead UC, Real-time ED, Speicherzustände, Forecasts und Reserven.
• Natürlicher Übergang von Operationssimulation zu Investitions- und Dynamikstudien.
Grenzen / Einordnung
• Nicht primär als Formulierungsbaukasten für beliebige neue AC-Relaxierungen entworfen.
• Für sehr spezifische Netzgleichungen kann PowerModels direkter sein.
• Investmentpakete sind im Vergleich zu PowerSystems/PowerSimulations jünger und aktiver im Ausbau.
• Sienna wird besonders wertvoll, wenn Reproduzierbarkeit über viele Zeitpunkte und Modellklassen zentral ist.
Stand: 10.08.2026 · Repository-Links auf Schlussfolie · Folie 7

## Slide 8
7. Beziehung beider Julia-Stacks zu MATPOWER
MATPOWER ist zugleich Softwareprodukt, Datenkonvention und Benchmarksprache.
PowerModels ↔ MATPOWER
• Direkte Nähe: PowerModels kann MATPOWER-ähnliche Netzfälle lesen und in seine Netzwerkdatenstruktur überführen.
• Viele Benchmarkstudien starten mit MATPOWER-Testsystemen und variieren dann die PowerModels-Formulierung.
• MATPOWER liefert die Legacy-Kompatibilität; PowerModels liefert die moderne JuMP-Formulierungsabstraktion.
Sienna ↔ MATPOWER
• Indirektere Nähe: PowerSystems kann MATPOWER-Daten als Eingangsformat nutzen, kapselt sie aber in ein typisiertes Systemmodell.
• Nach dem Import steht nicht mehr die MATPOWER-Matrix im Zentrum, sondern das wiederverwendbare Systemobjekt.
• Sienna ergänzt MATPOWER-Fälle um Zeitreihen, Komponentenlogik, Betriebsworkflow und Dynamikanschluss.
Stand: 10.08.2026 · Repository-Links auf Schlussfolie · Folie 8

## Slide 9
8. Beziehung zwischen Sienna und PowerModels
Komplementäre Schichten, nicht bloß konkurrierende Frameworks.
• PowerSystems.jl beantwortet primär: „Was ist das System?“ — Komponenten, Topologie, Datenqualität, Zeitreihen, Metadaten.
• PowerModels.jl beantwortet primär: „Welche Netzgleichungen und Relaxierungen werden optimiert?“
• PowerModelsInterface.jl bildet eine Brücke: PowerModels-Routinen können mit Daten aus PowerSystems.jl genutzt werden.
• PowerSimulations.jl kann PowerModels-nahe Netzwerkformulierungen in Operationsmodellen verfügbar machen.
• Für ESOM/TNEP ist die Kombination attraktiv: Sienna für System- und Zeitlogik; PowerModels/FlexPlan für detaillierte Netzrestriktionen.
• Der Methodenbeitrag sollte bestimmen, welcher Stack die führende Rolle übernimmt.
Stand: 10.08.2026 · Repository-Links auf Schlussfolie · Folie 9

## Slide 10
9. Praktische Auswahlregeln
Welche Architektur passt zu welcher Forschungsfrage?
Start mit PowerModels / FlexPlan, wenn ...
• die Kernfrage AC/DC-OPF, TNEP, Relaxierung, Topologie oder Kandidatenleitung ist.
• mehrere mathematische Netzformulierungen systematisch verglichen werden sollen.
• MATPOWER-Testsysteme als Benchmark schnell nutzbar sein müssen.
• die Studie eher eine Formulierungs- oder Algorithmusarbeit ist.
Start mit Sienna, wenn ...
• ein konsistentes Energiesystem über viele Zeitpunkte modelliert werden soll.
• UC, ED, Produktionskostensimulation, Reserven, Speicherzustände und Forecasts zentral sind.
• Operation, Investment und Dynamik auf derselben Systembeschreibung aufbauen sollen.
• die Studie eine vollständige Workflow- und Reproduzierbarkeitsarchitektur benötigt.
Stand: 10.08.2026 · Repository-Links auf Schlussfolie · Folie 10

## Slide 11
10. Interpretation für dynamiknahe ESOM/TNEP-Arbeiten
Geeignete Rollenverteilung in einer Forschungsarchitektur.
• MATPOWER: Legacy-Fälle, kleine Benchmarknetze, schnelle Plausibilitätsprüfung und Literaturvergleich.
• PowerModels/PowerModelsACDC/FlexPlan: Netzformulierung, AC/DC-Restriktionen, Kandidatenleitungen, Konverter und Relaxierungen.
• Sienna/PowerSystems: saubere Systemrepräsentation, Zeitreihen, Szenarien, Betriebsvalidierung und Anschluss an Dynamikmodelle.
• PowerSimulations: ex-post oder gekoppelte Betriebsbewertung von Planungsentscheidungen.
• PowerSimulationsDynamics: dynamische Validierung, wenn die Studie über stationäre Netzrestriktionen hinausgeht.
• Kernaussage: Für dynamikbewusste Planung ist „ein Stack allein“ oft weniger überzeugend als eine bewusst getrennte Rollenarchitektur.
Stand: 10.08.2026 · Repository-Links auf Schlussfolie · Folie 11

## Slide 12
11. Repository-Links
Klickbare Links zu den im Überblick genannten Projekten.
MATPOWER / PowerModels-Familie
• MATPOWER — https://github.com/MATPOWER/matpower
• InfrastructureModels.jl — https://github.com/lanl-ansi/InfrastructureModels.jl
• PowerModels.jl — https://github.com/lanl-ansi/PowerModels.jl
• PowerModelsACDC.jl — https://github.com/Electa-Git/PowerModelsACDC.jl
• PowerModelsDistribution.jl — https://github.com/lanl-ansi/PowerModelsDistribution.jl
• FlexPlan.jl — https://github.com/Electa-Git/FlexPlan.jl
• CbaOPF.jl — https://github.com/Electa-Git/CbaOPF.jl
Sienna-Familie
• InfrastructureSystems.jl — https://github.com/Sienna-Platform/InfrastructureSystems.jl
• PowerSystems.jl — https://github.com/Sienna-Platform/PowerSystems.jl
• PowerSimulations.jl — https://github.com/Sienna-Platform/PowerSimulations.jl
• PowerSystemsInvestments.jl — https://github.com/NREL-Sienna/PowerSystemsInvestments.jl
• PowerSimulationsDynamics.jl — https://github.com/Sienna-Platform/PowerSimulationsDynamics.jl
• PowerModelsInterface.jl — https://github.com/NREL-Sienna/PowerModelsInterface.jl
• Sienna Platform — https://github.com/Sienna-Platform
Lesereihenfolge
• MATPOWER für historische Vergleichbarkeit und Testfälle.
• PowerModels für Netzformulierungen und Formulierungsvergleiche.
• Sienna für typisierte Systeme, Chronologie, Operationssimulation, Investment und Dynamik.
Stand: 10.08.2026 · Repository-Links auf Schlussfolie · Folie 12